## Slide 1: Семинар «Инвентаризации выбросов»
Инвентаризация выбросов от
стационарных и передвижных источников.
Азербайджан Рафиев Рамиз

## Slide 2: Семинар «Инвентаризация выбросов»
Текущее состояние инвентаризации выбросов и соответствующей отчетности в странах-партнерах
I. Инвентаризации выбросов от стационарных источников.
1. Предоставляет ли страна отчёт об инвентаризации выбросов в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния?
«Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния вступила в силу в Азербайджане в 09.04.2002 года. Отчёт об инвентаризации выбросов в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния не предоставляется.

## Slide 3: Семинар «Инвентаризация выбросов»
Государственные органы / ведомства, которые участвуют в инвентаризации выбросов.
В инвентаризации выбросов из Государственных органов участвуют Эко центр Республики и Департамент мониторинга окружающей среды, а также экологические службы отдельных компаний.
Предоставляются ли также информационные сообщения о результатах инвентаризации?
По результатом инвентаризации разрабатывается проект ПДВ, составляется статистический отчет предприятия, который предоставляются Статистическому Комитету Аз. Р.

## Slide 4: Семинар «Инвентаризация выбросов»
 | Количес-тва промыш-ленных объектов | Коли-чества источ-ников выброса | Количества вредных веществ, выбра-сываемых в атмосферу, тон | Твердые частицы | В том числе: |  |  | 
 |  |  |  |  | Из них: |  |  | 
 |  |  |  |  | Сернис-тый ангид-рид | Окись углерода | Окислы азота | Угле-водо-роды
Аз.Р. | 610 | 10829 | 226505 | 9879 | 3346 | 34918 | 23657 | 154703
Баку | 289 | 7038 (65%) | 156668 (77%) | 758428 (72%) | 1922 (42%) | 10671 (77%) | 10232 (53%) | 126259 (87%)
умгаит | 21 | 824 | 5470 | 141,4 | 167,0 | 656,0 | 3141 | 1365
По материалам проектов ПДВ составляются статистические характеристики выбросов вредных веществ. (2012 года по Аз.Р.) 65 % стационарных источников в Республике сосредоточены в г Баку, а выбросы углеводородов составляет 87%, выбросы других веществ 53-77%.

## Slide 5: Семинар «Инвентаризация выбросов»
 | Сумм | арный тыс.тн | выброс, | Стацио | нарные тыс.тон | источники | Авто | транспорт тыс.тон | 
 | 1990 | 2005 | 2012 | 1990 | 2005 | 2012 | 1990 | 2005 | 2012
Аз.Р |  | 1053,9 | 1075,5 | 2848 | 557,9 | 226,5 |  | 496 | 849
Баку | 1590,9 | 853,6 | 711,7 | 1590,9 | 464,6 | 156,7 | 197,0 | 349 | 555
Сумгаит | 112,5 | 34 | 16,7 | 112,5 | 27,1 | 5,5 | 16,0 | 6,9 | 11,2
БАКУ: По сравнению с 1990-м годом выбросы в атмосферу, от стационарных
источников уменьшился в 10,1 раз, а выбросы от автотранспорта увеличились
2,8 раза. Вклад автотранспорта в общем выбросе составляет 78%.
Динамика выбросов по городам Баку и Сумгаит.

## Slide 6: Семинар «Инвентаризация выбросов»
  2. Если используется не Руководство по инвентаризации EMEP/EAООС, просьба пояснить конкретные подходы и методологию инвентаризации выбросов.
В настоящее время в Республике Азербайджан не реализованы и не применены принципы Директивы о промышленном загрязнении 2010/75/EU и Руководство ЕМЕП/ЕАОС по инвентаризации - выбросов 2009

## Slide 7: Семинар «Инвентаризация выбросов»
  Стационарные источники.
Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками в Азербайджане осуществляется по методики "Правил инвентаризации вредных выбросов в атмосферный воздух и источников, оказывающих на него физическое воздействие" утвержденный постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 15 апреля 2002 года № 63
При проведении инвентаризации используются инструментальные,
инструментально-расчетные и расчетные методы определения выбросов загрязняющих веществ. В Республике Азербайджан нет единой базы данных по удельным выбросам от источников выбросов промышленных предприятий. Методические указания применяемые для расчета выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников разработаны отраслевыми институтами Российской Федерации. Поэтому для расчета выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников используется разные программы РФ.

## Slide 8: Семинар «Инвентаризация выбросов»
  В нефтеперерабатывающих и цементных заводах инвентаризация крупных точечных источников (высота 140- 170 м, диаметр 4-6 м ) проводится инструментально – расчетными методами.
  Попутный газ (ПГ). Одной из самых актуальных проблем нефтедобычи является утилизация попутного газа. Сжигание попутного газа производится на факельных установках. В целом по стране на факелах сгорает около 20 миллиардов кубических метров попутного газа. За 2006-2011 гг. выбросы попутного газа в атмосферу сократились почти в 2 раза – с 578,6 млн. кубометров до 298,3 млн. кубометров в год». «За несколько лет в результате целого ряда организационно-технических мероприятий объем выбросов попутных газов в атмосферу сократился в 2-3 раза. Проекты по снижению выбросов попутного газа реализуются как SOCAR, так и BP. В 2012 году компания SOCAR планирует довести объем сбора попутных газов на собственных месторождениях до 100 процентов.

## Slide 9: Семинар «Инвентаризация выбросов»
3. Сельское хозяйство
В настоящее время в АР инвентаризация источников выброса в Сельском хозяйство не проводится.
  4. Имеется ли программное обеспечение для сбора и обработки данных инвентаризации выбросов? - В Комитете статистики имеется.

## Slide 10: Семинар «Инвентаризация выбросов»
Нынешнее состояние национального кадастра выбросов
В настоящее время в АР Кадастр Выбросов на стадии разрабоки.
Анализ национальных норм и стандартов.
Нормативы качества окружающей среды и рассчитанные на их основе нормативы воздействия на окружающую среду жестче мировых. В 2014 г. планируется разрабатывать новые ПДК вредных веществ с учетом Директива N 2008/50/ЕС Европейского парламента и Совета "О качестве атмосферного воздуха и мерах его очистки"

## Slide 11: Семинар «Инвентаризация выбросов»
Когда Секретариату Конвенции были представлены отчеты в последний раз?
Секретариату Конвенции были представлены отчеты в 2011 –м году.
Подготавливаются ли отчеты ежегодно?
Отчеты ежегодно не подготавливаются .
Расчеты выбросов от каких секторов проводятся?
Топливная промышленность, Электроэнергетика, Горнодобывающая промышленность, Черная металлургия,
Цветная металлургия, Химическая и нефтехимическая промышленность, Машиностроение и металлообработка, Промышленность строительных материалов, Легкая промышленность.

## Slide 12: Семинар «Инвентаризация выбросов»
О каких секторах в данный момент информации нет?
О Сельском и домашнем хозяйстве в данный момент информации не имеется.
Выбросы каких веществ расчитываются в данным момент?
В данный момент можно сказать что расчитываются
выбросы традиционно принятых веществ

## Slide 13: Семинар «Инвентаризация выбросов»
  5. Формы отчётности для выбросов от стационарных источников
Таблица № 2 - Источники выделения загрязняющих веществ (ИВ)
Наимено Вание цеха | Наимено вание участка | Номер источника выде ления (ИВ) | Наимено вание выделе ния (ИВ) | Вре мя | работы | Вы-сота источ-ника, м | Диаметр устья источ- ника, м | Параметдушной на вы- источни росов | газовоз- смеси ходе ка выб-
 |  |  |  | В сутки | Всего за год |  |  | Объем, м3/с | темпера-тура, град
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Slide 14: Семинар «Инвентаризация выбросов»
Кол-во ИВ | Вредное вещество |  | Количество ЗВ, отходящих от ИВ |  |  | № газоочистного оборудо- вания | Номер ИЗА в который поступают вредные вещества от ИВ | Приме-чание
 | код | Наименование | в каждом режиме |  | всего (тонн в год) |  |  | 
 |  |  | г/сек | т/год |  |  |  | 
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Продолжение таблицы № 2.

## Slide 15: Семинар «Инвентаризация выбросов»
  6. Периодичность подготовки этих отчётов
  Срок действия проекта по инвентаризации составляет пять лет. Досрочная инвентаризация осуществляется в случаях: изменения технологии производства, качества и вида применяемого топлива, сырья или материалов и после проведения реконструкции технологического оборудования.
  Доступность данных
  Открытые публикации –
  Для специалистов +
  Данные в сети Интернета для специалистов отсутствуют.
Национальное законодательство не адаптировано к требованиям Директив Евросоюза: Отсутствует перечень основных промышленных производств и их оценка по отраслям в соответствии с приложением Директивы о промышленном загрязнении 2010/75/EU и Руководство ЕМЕП/ЕАОС по инвентаризации - выбросов 2009

## Slide 16: Семинар Инвентаризация выбросов»
Поле рассеивания окислов азота от выбросов НПЗ

## Slide 17: 2. Инвентаризация выбросов от передвижных источников.
Государственные органы/ведомства, которые участвуют в инвентаризации выбросов от передвижных источников.
В инвентаризации выбросов из Государственных органов участвуют Эко центр Республики и Департамент мониторинга окружающей среды, а также экологические службы отдельных компаний. Используемые методики, удельные выбросы и характеристика источников выбросов.
Инвентаризация выбросов от передвижных источников проводится по "Методика определения выбросов вредных
веществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков,
движущихся по автомагистралям. Санкт-Петербурга“ 2005 г. N309 и методика "Правил инвентаризации вредных выбросов в атмосферный воздух и источников, оказывающих на него физическое воздействие" Аз.Р. 2002 г. № 63

## Slide 18: Семинар «Инвентаризация выбросов»
      Какие источники учитываются при инвентаризации выбросов от передвижных источников. Инвентаризация выбросов от передвижных источников проводится в автомагистралях и регулируемых перекрестках.
      Для инвентаризации выбросов автотранспорта на городских автомагистралях проводится изучение особенностей распределения автотранспортных потоков (их состава и интенсивности) по городу и их изменений во времени (в течение суток, недели и года).
В ходе проведения натурных обследований дополнительно определяется ряд параметров, необходимых как для расчета выбросов, так и проведения расчетов загрязнения атмосферы.

## Slide 19: Семинар «Инвентаризация выбросов»
На каждой автомагистрали (или ее участке) фиксируются следующие параметры:
ширина проезжей части (в метрах);
количество полос движения в каждом направлении;
протяженность выбранного участка автомагистрали (в км) с указанием названий улиц, ограничивающих данную автомагистраль (или ее участок);
средняя скорость автотранспортного потока с подразделением на три основные категории: легковые, грузовые и автобусы (в км/час).

## Slide 20: Семинар «Инвентаризация выбросов»
      Формы отчётности для выбросов от передвижных источников и периодичность подготовки отчётов.
      В АР используется стандартные формы отчётности, которые приведены в методике "Правил инвентаризации вредных выбросов в атмосферный воздух и источников, оказывающих на него физическое воздействие" Аз.Р. 2002 г. № 63
Полевой журнал обследования характеристик движущегося
автотранспортного потока
- Наименование улицы;
- Направление движения;
- Этажность прилегающих зданий;
- Ширина проезжей части (м);
- Количество полос;
эти и другие информации заполняются в журнале формы отчетности.

## Slide 21: Поле рассеивания окислов азота от выбросов автотранспортного потока

## Slide 22
Поле рассеивания окиси углерода от выбросов автотранспортного потока

## Slide 23: Семинар «Инвентаризация выбросов»
По программе Copert 4, проводили расчет для определения количества выбросов, создаваемых дорожным транспортом. При этом ведется учет расхода транспортного топлива.
На основании методологии COPERT IV был проведен расчет для углерода оксид, азота диоксид, серы диоксид, углеводороды, твердые частицы.
Сравниваем полученные данные с данными, полученными в отчете по национальной методологии.

## Slide 24: Таблица Суммарный выброс от бензинзиновых и дизельных автомлей
CO от бензин-ых автом-лей, т | 305904.5 | NО2 от бензин-х автомо-лей, т | 29345.1 | ЛОС от бензин-х автом-илей, т | 116393.4 | РМ от бензин-ых автом-лей, т | 726.4 | Бензин, т | 1026416.4
CO от дизельных автом-лей, т | 13148.9 | NО2 от дизельных автомо-лей, т | 25380.9 | ЛОС от дизельных автомо-лей, т | 9370.1 | РМ от дизельных автомо-ей, т | 7472.1 | Дизель, т | 1316287.0
CO всего, т | 319053.4 | NО2 всего, т | 54725.9 | ЛОС всего, т | 125763.4 | РМ всего, т | 8198.5 |  | 

## Slide 25: Сравниваем полученные данные с данными, полученными в отчете по национальной методологии.
 |  | Потребление | Углерода оксид | Азота диоксид | Серы диоксид | Углеводороды | Сажа, PM | Всего,
 | Топливо, тыс. тонн |  |  |  |  |  |  | тыс. тонн
Методология COPERT IV | бензин | 1026.4 | 319.053 | 54.726 | 1.245 | 125.763 | 8.198 | 508.985
 | ДТ | 1316.3 |  |  |  |  |  | 
Национальная методология | бензин | 1059.9 | 468.359 | 59.344 | 1.795 | 126.633 | 12.752 | 668.885
 | ДТ | 1436.2 |  |  |  |  |  | 
 | сжиж.газ | 41.6 |  |  |  |  |  | 
 | сжат.газ | 17.9 |  |  |  |  |  | 
Перерасчет по нац. мет. при расходе топлива, соответ-щем полученному по COPERT | бензин | 1026.4 | 447.131 | 55.517 | 1.701 | 119.574 | 11.707 | 635.630
 | ДТ | 1316.3 |  |  |  |  |  | 
Разница между двумя методологиями при одинаковом расходе топлива, % |  |  | 28.6 | 1.4 | 26.8 | -5.2 | 30.0 | 19.9

## Slide 26: Сравниваем полученные данные с данными, полученными в отчете по национальной методологии.
Расход топлива по методологии COPERT IV меньше, чем по национальной методологии для бензина на 33,5 тыс.тонн (3%), для дизельного топлива на 120 тыс.тонн (8%). Так как национальная статистика дает точную цифру потребления топлива, то, вероятно, данная разница обусловлена тем, что "разница топлива" потребляется не автомобилями, находящимися в эксплуатации в Республике а автомобилями приграничных районов из-за низкой цены на топливо в Республике Иран, а также транзитными автомобилями, осуществляющими перевозки из стран Российскую Федерацию и Турции.

## Slide 27: Сравниваем полученные данные с данными, полученными в отчете по национальной методологии.
Если национальную методологию пересчитать на количество топлива, потребленное только транспортными средствами, эксплуатируемыми в Аз.Республике, то получаться достаточно близкие цифры по NO2 (+1.4%) и ЛОС (-5.2%), что вкладывается в погрешность принятия различных допущений в настоящем отчете в отношении того или иного автомобиля к законодательству ЕС.
По оксиду углерода (CO) и твердым частицам (РМ) показатели по методологии COPERT IV значительно ниже, чем по национальной методологии: СО – на 28,6%, РМ – на 30,0%, что говорит о том, что если сделать очень серьезный анализ всех типов транспортных средств и правильно их распределить на соответствие законодательству ЕС, то получается, что удельные показатели по СО и по РМ завышены в национальной методологии.

## Slide 28
Благодарю за вниманию